## Slide 1: A kereszteződések és a kijelölt gyalogos átkelőhelyek védelme

## Slide 2: Probléma felvetés
2025. január 22-én 10 órakor a Csongrád Ifjúsági téren látottak, hallottak, jegyzőkönyvben rögzítettek alapján az alábbi szakmai állásfoglalás fogalmazódott meg a részemről.
Úgy gondolom, hogy a mai világban egyetértünk mindannyian abban, hogy egy város megítélése attól is függ, hogy A-ból B pontba történő eljutásunk során hány esetben érezzük azt, hogy itt tenni kellene valamit. Csongrádi lakosként és a Csongrádi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közlekedésrendészeti Alosztályának vezetőjeként szeretném ha sikerülne egy olyan városrendezést kialakítani, ahol a közlekedés nem jár felesleges stressz helyzetekkel, balesetveszélyes szituációkkal.
Javasolom a Csongrádi Önkormányzat Képviselő testülete elé egy olyan jellegű szabályozás benyújtását, amely hatóságilag, (rendőrség, közterült felügyelet) kiemelten védetté nyilvánítana a Csongrádi Önkormányzat illetékességi területén lévő kereszteződések, kijelölt gyalogos átkelőhelyek beláthatóságát. A szabályozással elősegítenénk a veszélyes, nem belátható kereszteződések hatósági úton történő felszámolását. A konkrét szabályok kialakítását követően elsődlegesen a lakosság hivatalos felszólítás útján, másodlagosan helyszíni szemlét követően hatóságilag a Csongrádi Városellátó Intézmény bevonásával beláthatóvá tennénk a veszélyes kereszteződéseket.
A lassan kiöregedő platánfa állomány cseréjét is javaslom megvitatásra azokban a kereszteződésekben, ahol a kilátást akadályozzák, mert a város összképénél fontosabbnak tartom a város lakóinak biztonságát.

## Slide 3: Megoldás
A balesetek megelőzése érdekében szükséges lenne önkormányzati rendeletbe foglalni a kereszteződésekben elhelyezhető bokrok maximálás magasságát, illetve a faágak minimum magasságát.
Átlagosan az autók oldalablakainak alsó magassága: 90 és 100 cm között van.
A bokrok magasságát véleményem szerint 70 cm magasságban kellene meghatározni rászámolva egy 10 cm-es vágási magasságot, így maximálisan 80 cm lehetne egy bokor. (elkerülve azt a védekezést, hogy nemrég vágtam vissza és akkor még jó volt)
A faágak minimum magasságát az átlagos 3,5 tonnás teherautó magasságban határoznám meg, amely körülbelül 2,5 méter.

## Slide 4: Opel Astra 94cm Skoda Octavia 95cm

## Slide 5: Kijelölt gyalogos átkelőhelyek
A kijelölt gyalogos átkelőhelyeken bekövetkezett balesetek legtöbb esetben súlyos, maradandó sérülésekkel zárulnak.
Véleményem szerint egy kijelölt gyalogos átkelőhely személygépkocsival történő megközelítésénél fel sem merülhetne az a körülmény, hogy egy bokor akadályozza a gyalogos észlelését.

## Slide 6: Vajon egy 5. osztályos tanuló vagy egy műanyag motorral közlekedő kisgyermek itt jól látható?

## Slide 7: Hársfa utcai kijelölt gyalogosátkelőhely Felnőtt ember kitakarására is alkalmas bokorsorral.

## Slide 8: Kereszteződések
Alakítsunk ki olyan kereszteződéseket, amelyekben a beláthatóság megfelelő ezzel csökkentsük a balesetek bekövetkezésének lehetőségeit, illetve növeljük a komfort élményt a városban történő közlekedés során.

## Slide 9: Láthatóság vizsgálata
A láthatóság vizsgálatának nemzetközileg használt módszere a látóháromszög felrajzolása a kereszteződés alaprajzára. A háromszög azt a területet fedi le, amelyet át kell látni a csomópont biztonságos keresztezéséhez.
Megkülönböztetünk (stop tábla esetén) elindulási és (elsőbbségadás kötelező tábla esetén) közeledési látótávolságot, előbbin az úttest szélétől számított 3, utóbbin 10 méterre álló sofőr által belátott távolságot/látómezőt értjük. Ezt típustól függően csorbítják az út szélén álló tereptárgyak, például a háromszög befogóján, a kereszteződéshez közelebb helyet foglaló sűrű bokor akár a harmadára is csökkentheti a látómezőt, míg a háromszögön belül található oszlop elhanyagolható akadályt jelent.

## Slide 10: Elindulási és a közlekedés látóháromszög

## Slide 11: Látómező akadályokkal

## Slide 12: Csongrád Bethlen Gábor – Dobó István utca kereszteződése

## Slide 13: Csongrád Bethlen Gábor utca – Nagymező utca kereszteződése

## Slide 14: Csongrád Bethlen Gábor utca – Szemere Bertalan utca kereszteződése

## Slide 15: Csongrád Budai Nagy Antal utca – Pázmány Péter utca kereszteződése

## Slide 16: Csongrád Budai Nagy Antal utca – Kert utca kereszteződése

## Slide 17: Csongrád Szőlőhegyi utca – Szép utca kereszteződése

## Slide 18: Csongrád Gr. Apponyi Albert utca – Könyök utca kereszteződése

## Slide 19: Bokros Délibáb utca – Árpád Vezér útja kereszteződése

## Slide 20: Bokros Délibáb utca – Hóvirág utca kereszteződése

## Slide 21: Platánfás kereszteződések
Véleményem szerint első lépésként a legforgalmasabb kereszteződésekben lévő platánfák kivágását kellene megfontolni a kerékpárosok biztonsága érdekében.

## Slide 22: Csongrád Fő utca – Zsinór utca kereszteződése

## Slide 23: Csongrád Fő utca – József Attila utca kereszteződése

## Slide 24: Csongrád Fő utca – Jókai Mór utca kereszteződése

## Slide 25: További lépések
Meg kell kezdeni a témában a lakossággal a párbeszédet, a szabályozás részletes kidolgozását, végül az önkormányzat, a lakosság és a rendőrség együttműködésében annak megvalósítását.

## Slide 26: Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Horváth Ádám r. százados
Csongrádi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztály Vezetője